|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-518A 150,5B3 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-518А при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-518А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 150,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 3,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 5,0 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 5,0 | - | 5,5 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 20,0 | 17,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 2,0 МГц ) | дБ | AR | - | 0,6 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 2,0 МГц ) | нсек | GDV | - | - | 55 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 45 | - | 55 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -68 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-518A 150,5B3 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

С1 = 1…5 пФ; С2 = 1…5 пФ.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-518A 150,5B3 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-518A 150,5B3 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 150,5 МГц; BW0,5 =3,0 МГц; BW1 =5,2 МГц; BW3 =5,9 МГц; IL=3,5 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ± 2 МГц));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 50 нсек в полосе частот 70% от BW3 (F0 ± 2 МГц));

в - ФЧХ в полосе пропускания - (нелинейность ФЧХ = 6,0 град. в полосе частот

70% от BW3 (F0 ± 2 МГц));

г - |S21| в полосе частот 125 - 175 МГц  (BW50 = 17 МГц; UR=55 дБ);

д- |S21| в полосе частот 50 - 650 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием С1 + С2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 68 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-518A 150.5B3 ADD

30-03-11