|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-538 1590B56 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : охватывающий фильтр для селекции сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников совмещенной системы ГЛОНАСС L1 + GPS L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,5-2,8 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 6- 10 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ= -35 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 50 ОC до + 70 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-538 1590B56 МГц при 20О С

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-538 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1549,0 | 1591,0 | 1590,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 2,6 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 45,0 | - | 56,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 25,5,0 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 25,5,0 МГц) | нсек | GDV | - | 10,0 | 7,0 |
| КСВН по входу/выходу фильтра в полосе частот (F0 ( 25,5,0 МГц) |  | SWR | - | 2,5 | 1,8 |
| Затухание в полосе 100-1260 МГц | дБ | UR1 | 35 | - | 70 |
| Затухание в полосе 1440-1530 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 40 |
| Затухание в полосе 1840-2710 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 50 |
| Затухание в полосе 2710-3000 МГц | дБ | UR2 | 35 | - | 38 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 70 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | -42 | -35 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-538 1590B56 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

2.1. RS  =  RL  =  50  Ом .

Вход: (Е); выход: (В).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# 2.2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-538 1590B56 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, ns

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-538 1590B56 МГц :

а  -  |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1590 МГц ; IL=2,6 дБ; BW1 = 56 МГц;

AR=0,6 дБ в полосе 51 МГц );

б  -  КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,5 в полосе 51 МГц );

в  - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания  (GDV = 8 нс в полосе 51 МГц );

г   -  |S21| в полосе частот 1440 – 1740 МГц  (BW1 = 56 МГц ; UR40=134 дБ);

д  -  |S21| в полосе частот  100 – 1260 МГц   (UR2=70 дБ)

-  |S21| в полосе частот  1840 – 1710 МГц  (UR3=50 дБ)

-  |S21| в полосе частот  2710 – 3000 МГц  (UR4=38 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -35 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на номинальной частоте;

GDT 	-	групповое время запаздывания ;

GDV   -         неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP 538 1590B56  TA0638 A  ADD

05-05-12