|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-544 800B45 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-544 800B45 МГц в корпусе

SMD 5,0х5,0х1,4 мм, KD-V99902, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Согласующие цепи:               L1 = 2÷3 нГ, L2 = 2÷3 нГ.

Вход: (2); выход: (6).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-544 800B45 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-544 800B45 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 800 МГц; BW1 = 45,8 МГц; BW3 = 57,7 МГц

IL=3,1 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот F0  ( 20 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 15 нсек в полосе частот F0 ± 20 МГц);

в – КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,1-2,0 в полосе частот F0 ± 20 МГц);

г - |S21| в полосе частот 300 – 1200 МГц (BW40 = 151,4 МГц ; UR = 48 дБ).

д - |S21| в полосе частот 100 – 3000 МГц (UR= 60-70 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -64 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

3.Особенности монтажа

3.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

3.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 °С.

4. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-544 800B45 TA1329A ADD

06-04-12