|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-561 442В20 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-561 442В20 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-561 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 442,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 1,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 19,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 23,0 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | - | 33,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 8 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 8 МГц ) | нсек | GDV | - | 45 | 20 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - |  |  |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-560 402В18 МГц

в корпусе SMD 5,0 x 5,0 x 1,7 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Japan

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-561 442В20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-561 442В20 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 442 МГц; BW1 = 19,6 МГц; BW3 = 23,0 МГц;  IL=1,7 дБ; AR = 0,7 дБ в полосе частот F0 ( 8,0 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 20 нсек в полосе F0 ( 8,0 МГц);

в – |S21| в полосе частот 342 - 542 МГц  ( BW30 = 33,0 МГц; UR=40 дБ);

г – |S21| в полосе частот 192 – 692 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	5,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-561 442В20 TA0816A ADD

06-03-11