|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 592 1587B51 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : охватывающий фильтр для селекции сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников совмещенной системы ГЛОНАСС L1 + GPS L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,5-2,8 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 6- 10 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ= -37 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса LTCC 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-592 1587B51 МГц при 20 °С

| Наименование параметра | Спецификация | Типовое измеренное значение при Н.У. |
| --- | --- | --- |
|  | Норма в интервале температур | Норма в Н.У. |  |
| Граничные частоты полосы пропускания по относительному уровню – 2,5 дБ, МГц | 1562 …1613 | 1555…1617 | 1551..1618 |
| Полоса пропускания по относительному уровню -2,5 дБ, не менее , МГц | 51,0 | 60,0 | 67,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ | 2,5 | 2,0 | 0,6 |
| Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более, дБ | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более, нс | 15,0 | 13,0 | 8,0 |
| Полосы заграждения, МГц | 50…1526; 1691…2400 | 50…1530; 1686…2400 | 50…1534; 1662…2400 |
| Затухание в полосах заграждения, не менее, дБ | 40,0 | 40,0 | 42,0-70,0 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 592  1587B51 МГц

в корпусе LTСС 3,0x3,0x1,4 мм , KD-V99D59-A , Япония

2.1. RS  =  RL  =  50  Ом

Вход: (B); выход: (E).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже

-(65-70) дБ.

# 2.2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные частотные характеристики фильтра  ФП-592  1587B51 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-592  1587B51 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 1587 МГц;  IL=2,6 дБ; BW1= 58,0 МГц;

BW2= 66,0 МГц ; BW2,5= 67,0 МГц BW3= 69,0 МГц ; AR=0,6 дБ в полосе 51 МГц и

AR=1,4 дБ в полосе 60 МГц);

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 8 нс в полосе 51 МГц

и GDV =12 нс в полосе 60 МГц);

в - КСВ по входу и выходу в полосе пропускания (VSWR=1,8-2,05 в полосе 60 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1337-1837 МГц (BW40 = 128 МГц; UR = 42-55 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 – 2400 МГц (UR = 45-70 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0x3,0x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты :ТКЧ= -37 ppm/0C .

Обозначения:

AR	 -	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	 -	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW2	 -	полоса пропускания по уровню – 2 дБ;

BW2,5 -	полоса пропускания по уровню – 2,5 дБ;

BW3	 -	полоса пропускания по уровню – 3 дБ;

BW40  -	полоса пропускания по уровню – 40 дБ;

F0	 -	номинальная частота;

GDT	 -	групповое время запаздывания (ГВЗ);

GDV	 -	неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;

IL	 -	вносимые потери;

IS21I	 -	амплитудно-частотная характеристика;

SWR	 -	коэффициент стоячей волны;

UR	 -	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-592 1587B51 TA1253A  ADD

12-06-12