|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-6030 758В10 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-6030 758В10 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-6030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 757 | 759 | 757,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 2,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 6 | - | 10,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 20 | 16 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 0,5 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ± 0,5 МГц) | дБ | GDV | - | 50 | 7 |
| Затухание в полосе 10 - 707 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 43,5 |
| Затухание в полосе 707 - 730 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 42 |
| Затухание в полосе 764 - 776 МГц | дБ | UR3 | 15 | - | 29 |
| Затухание в полосе 787 - 788 МГц | дБ | UR4 | 30 | - | 40 |
| Затухание в полосе 798 - 2000 МГц | дБ | UR5 | 40 | - | 48 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -36 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | +95 | +20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-6030 758В10 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом

Вход: (2); выход: (6).

Знак (•) располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-6030 758В10 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

S11

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6030 758В10 МГц :

а – |S21| в полосе частот (F0 = 757,5 МГц; BW3 = 5 МГц; IL=2,2 дБ;

AR = 0,2 дБ в полосе частот F0 ±  0,5 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 7 нсек в полосе частот F0 ± 0,5 МГц);

в – КСВ в полосе пропускания ( S11=-20 dB в полосе частот F0 ± 0,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 100 – 1500 МГц  (BW40 = 16 МГц; UR=43-48 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 36 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 °С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP- 6030 758В10 TA0882A ADD

05-04-12