|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-647 1601B21 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

селекция сигналов в тракте несущих частот навигационного приемника системы GLONASS , диапазон L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- высокая температурнаястабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-647 1601B21 МГц при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-647 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 1600 | 1602 | 1601 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 2,4 |
| Полоса пропускания по уровню –1,5 дБ | МГц | BW1 | 16,0 | - | 22,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 1593-1609 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 1593-1609 МГц | нс | GDV | - | 15,0 | 10,0 |
| КСВН по входу и выходу в полосе 1593-1609 МГц |  | SWR |  | 2,2 | 1,8 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 70 | 64 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 1560 МГц от 1563 МГц до 1576 МГц от 1626 МГц до 1650 МГц от 1650 МГц до 3000 МГц | дБ | UR | - | 35 10 10 35 | 52 10 10 48-52 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -38 | -32 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-647 1601B21 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом .

1.1. Вход: (Е); выход: (В).

1.2. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# 2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные частотные характеристики ФП-647 1601B21 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, ns

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики ФП-647 1601B21 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1601 МГц;  IL=2,5 дБ; BW1= 17 МГц ;

BW1,5=1611 -1588,5 МГц; AR=0,3 дБ  в полосе BW1,5 );

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 2 в полосе  BW1,5) ;

в - неравномерность ГВЗ в полосе BW1 (GDV =9 нс);

г -  |S21| в полосе частот 1501-1701 МГц ( UR = 53 дБ );

д - |S21| в полосе частот 100 – 3000 МГц ( UR = 46-52 дБ )

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения  :

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1-		полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW1,5-	полоса пропускания по уровню – 1,5 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

GDT   -          групповое время запаздывания ;

GDV   -          неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ;

IL	-	вносимые потери;

IS21I  		амплитудно-частотная характеристика ;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

5.Особенности монтажа

5.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

5.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже

изделия не более 230-240 (С

5.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-647 1601В21 TA0550A ADD

05-05-12