|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-655 1316В14 МГц

1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-655 1316В14 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-655 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 12,0 | 5,19 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 4,0 | 14,0 | 13,0 |
| Коэффициент прямоугольности (30–3) дБ | дБ | Кp | - | 2,5 | 1,95 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 4,0 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 1,0 |
| Величина начальной задержки | нсек | - | 60 | 90 | 82 |
| Затухание в полосе 100-1286 МГц | дБ | UR1 | 36 | - | 42 |
| Затухание в полосе 1346-2000 МГц | дБ | UR2 | 36 | - | 42 |
| Рабочая температура | оС |  | -10 |  | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 35 | -32 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-655 1316B14 МГц в корпусе

SMD 3,8x3,8x1,5 мм, KD-V97050, KYOCERA, Japan

RS  =  RL  =  50  Ohm

1. Вход: (B); выход: (E).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (A).

3. Особенности монтажа:

3.1. Изделие чувствительно к электростатическим зарядам. При монтаже , хранении и эксплуатации необходимо принять меры по защите от статического электричества.

3.2. Изделие изготовлено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 220 (С.

4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3.Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-655 1316B14 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные  характеристики фильтра  ФП-655 1316B14 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1316 МГц ; IL=5.19 дБ; BW3 = 13 МГц; AR=0,1 дБ в полосе BW3);

б - ГВЗ на центральной частоте (GDТ = 81.97 нс);

в - |S21| в полосе частот 1216 – 1416 МГц  (BW30=25.4; UR=50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 100 - 4000 МГц

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,8 x 3,8 x 1,5 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на номинальной частоте;

GDT 	-	групповое время запаздывания;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-655 1316B14 TA1053R ADD

15-03-06