|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-660 1000B10 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса SMD 5,0x5,0x1,6 мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-660 1000B10 МГц при 25 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип ФП-660 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 999,0 | 1001,0 | 1000,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,5 | 2,6 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 6,0 | - | 8,0 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 20,0 | 15,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 4 МГц | дБ | AR | - | 2,0 | 1,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 4 МГц | нсек | GDV | - | 20,0 | 16,0 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR | - | 1,85 | 1,6 |
| Относительное затухание в полосах заграждения: - от 50 МГц до 965 МГц - от 1035 МГц до 1500 МГц - от 1500 МГц до 2000 МГц - от 2000 МГц до 3000 МГцF0 | дБ дБ дБ дБ | UR1 UR2 UR3 UR4 | 45 45 30 15 | - - - - | 50 45 30 15 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | 100 | - | 100 |
| Сопротивления нагрузки и генератора, | Ом | RL/RS | 50/50 | 50/50 | 50/50 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-660 1000В10 в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм,  KD-VA0B56, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-660 1000B10 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-660 1000B10 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 1000 МГц ; IL= 2,6 дБ ; BW1 = 8,3 МГц ;

AR=1,0 дБ в полосе частот F0  ( 4 МГц; BW3 = 15,6 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 18 нcек в полосе частот F0  ( 4 МГц) ;

в - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,6 в полосе частот F0  ( 4 МГц) ;

г - |S21| в полосе частот 900 – 1100 МГц  ( BW40 = 34,6 МГц ; UR=53 дБ );

д -|S21| в полосе частот 50 – 2500 МГц  (до 2100 МГц  UR=40 дБ).

## Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0x5,0x1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

SWR   - 	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-660 1000B10 ADD

16-04-07