|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-674 1150B38 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-674 1150B38 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-674 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1148 | 1152 | 1150 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 1,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 32 | - | 38 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 35 | - | 43 |
| Полоса пропускания по уровню -35 дБ | МГц | BW35 | - | 90 | 80 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 13,5 МГц) | дБ | AR | - | 0,8 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 13,5 МГц) | мкс | GDV | - | 40 | 15 |
| Затухание в полосе 950-1350 МГц | дБ | UR | 25 | - | 30 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -0,036 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | +85 | +20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-674 1150B38 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (Е).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже  -(65-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-674 1150B38 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-674 1150B38 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 1150 МГц; BW1 = 38 МГц; BW3 = 43 МГц

IL=1,7 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0  ( 13,5 МГц) ;

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 15 нсек в полосе частот F0 ± 13,5 МГц);

в – КСВ в полосе пропускания;

г - |S21| в полосе частот 950 – 1350 МГц (BW35 = 80 МГц ; UR= 30 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-674 1150B38 TA0620A ADD

04-04-12