|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-693 1970B37 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-693 1970B37 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-693 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1968 | 1972 | 1970 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 2,0 | 1,2 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 35 | - | 37 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 55 | - | 62 |
| Полоса пропускания по уровню -35 дБ | МГц | BW35 | - | 120 | 105 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 15 МГц ) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 15 МГц ) | нсек | GDV | - | 20 | 9 |
| Затухание в полосе заграждения: - от 100 до 1800 МГц - от 2100 до 3000 МГц | дБ | UR | 32 35 | - - | 34 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | -38 | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-693 1970B37 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (B); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-693 1970B37 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-693 1970B37 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 1970 МГц; BW1 = 37,0 МГц; BW3 = 63,0 МГц;  IL=1,4 дБ; AR = 0,6 дБ; GDV = 10 нс в полосе частот F0 ( 15,0 МГц);

б – |S21| в полосе частот 1692 - 2192 МГц  (BW30 = 103,8 МГц; UR=45 - 60 дБ);

в – |S21| в полосе частот 50 – 2500 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = 34 ppm/ 0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-693 1970B37 TA0827A ADD

06-03-11