|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-700 120B0,05 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-700 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 119,985 | 120,015 | 120 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 3,5 | 2,1 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,04 |  | 0,05 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 0,12 | 0,08 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,003 | 0,003 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,1 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,3 | 0,28 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до (F40-0,2МГц), от (F40+0,2МГц) до 2F0, от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 50 50 50 | 52 62 70 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,7 | 1,18 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Материал подложки | - | - | - | - | Q330 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC2 |  | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | Т | oC | –60оС | +65 оС | от –60 оС до +65 оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-700 (120B0,05 v1) в корпусе

SMD 13,3x6,5x1,8мм , M3-12991-R , Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1* = 220(20 нГ

L2* = 220(20 нГ

C1* = 1(5 пФ

C2* = 1(5 пФ

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-700 (120B0,05 v1)

|S21|, dB

а

## SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-700 (120B0,05 v1) :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 120 МГц ; IL=2,1 дБ; BW0,5 = 0,05 МГц ;

BW3 = 0,06 МГц ; AR= 0,2 дБ );

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,1 на частоте F0 =120 МГц );

в - |S21| в полосе частот 119,5 - 120,5 МГц  ( BW40 = 0,231 МГц ; UR=60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 115 - 125 МГц;

д- |S21| в полосе частот   10 - 360 МГц.

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Обозначения:

AR -               неравномерность амплитуды в полосе частот  контроля параметров;

BW0,5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

120В0,05v1AD

18-04-06