|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-704 244В0,26 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-704 244В0,26 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-704 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 243,90 | 244,00 | 243,95 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 4,0 | 2,4 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | кГц | BW3 | - | - | 330 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 1,3 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 0,1 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 0,1 МГц) | мкс | GDV | - | 1,0 | 0,4 |
| Затухание в полосе частот (F0 ( 600 кГц) | дБ | UR1 | 25 | - | 30 |
| Затухание в полосе частот (F0 ( 10,7 МГц) | дБ | UR2 | 40 | - | 60 |
| Затухание в полосе частот (F0 ( 21,4 МГц) | дБ | UR3 | 60 | - | 65 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C2 | TCF | - | - | -0,036 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | +85 | +20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-704 244В0,26 МГц в корпусе

SMD 3,5 x 3,5 x 1,4 мм, KD-VA3В36, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом

Согласующие цепи :     L1 = 110±10 нГ; C1 = 2÷4 пФ; L2 = 110±10 нГ; C2 = 2÷4 пФ.

Вход: (2); выход: (6).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электромагнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-704 244В0,26 МГц

|S21|, dB

Частота, МГц

а

GDT, nsec

Частота, МГц

б

|S21|, dB

Частота, МГц

в

|S21|, dB

Частота, МГц

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-704 244В0,26 МГц: :

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 243,95 МГц; BW3 = 330 кГц;

IL=2,4 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0  ( 0,1 МГц) ;

б – |S21| в полосе частот 242,45 – 245,45 МГц (BW40 = 1,3 МГц ; UR= 43 дБ);

в – |S21| в полосе частот 238,95 – 248,95 МГц  (UR=45 дБ  в полосе F0 - 5 МГц,

UR=65 дБ  в полосе F0 + 5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 218,95 – 268,95 МГц (UR=65 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями  L1C1 + L2C2.

Корпус:	SMD 3,5 x 3,5 x1,25 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 0,036 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-704 244В0.26 TB0253A ADD

04-04-12