|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-707 435B0,25 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- избирательность более 60 дБ в широком диапазоне частот;

- в качестве материала подложки используется кварц, что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,05 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-707 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-707 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота фильтра | МГц | F0 | 435 | 435 | 435 |
| Вносимые потери на номинальной частоте | дБ | IL | - | 10,0 | 6,5 |
| Полоса пропускания по уровню –2 дБ | МГц | BW2 | 0,2 | - | 0,29 |
| Неравномерность АЧХ в полосе F0 ( 0,1 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе F0 ( 0,1МГц | мкс | GDV |  | 1,5 | 1,2 |
| Полоса пропускания по уровню –50 дБ | МГц | BW50 | - | - | 0,96 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 45 до 434,2 МГц от 435,8 до 1500 МГц | дБ | UR | 50 50 | - - | 58 52 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm / оС2 | - | -0,05 | -0,05 |
| Рабочая температура | Т | oC | –30оС | +50оС | от –30оС до +50оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-707 (435B0,25 v2) в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,5 мм, KD-VAOB56, KYOCERA, Япония

RГ  =  RН =  50  Ом

L1* = 35(5 нГ

L2* = 35(5 нГ

C1* = 2,2(3,9 пФ

C2* = 2,2(3,9 пФ

1. Вход: (1); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-707 (435B0,25 v2)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-707 (435B0,25 v2):

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 435 МГц; IL=6,56 дБ; BW2 = 0,297 МГц;

неравномерность AR= 0,7 дБ в полосе Fo+/-0,1 МГц);

б –ГВЗ в полосе пропускания (неравномерность GDV= 1,0 мкс в

полосе Fo+/-0,1 МГц);

в -|S21|  в полосе частот 434 – 436 МГц ( BW50 = 0.959 МГц; UR=60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 45 – 434,2 МГц   (UR=65 дБ);

д- |S21| в полосе частот   435,8- 1500 МГц   (UR=52 дБ.

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,5 мм.

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW2	-	полоса пропускания по уровню - 2 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

GDV	-	неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;

UR	-	гарантированное затухание.

435В0,29v2Ad

18-04-06