|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-711 240B0,09 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55- 60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-711 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-711 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 239,985 | 240,015 | 240,0 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 4,0 | 3,4 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,08 |  | 0,09 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 0,24 | 0,15 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,005 | 0.005 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,2 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,58 | 0,48 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до (F40-0,2МГц), от (F40+0,2МГц) до 2F0, от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 50 50 50 | 58 57 68 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,7 | 1,3 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 | - | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | T | oC | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

## 2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-711(240B0,09 v1) в корпусе

SMD 9,1x7,1x2,0 мм, KD-V96010, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

L1* = 100(15 nH;  C1* = 0(3 pF ; C1** = 0(3 pF

L2* = 100(15 nH ;C2* = 0(3 pF ;  C2** = 0(3 pF

1. Вход: (h); выход: (c).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (h).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных

емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или

аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей

подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-711(240B0,09 v1)

|S21|, dB

а

SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-711 (240B0,09 v1) :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 240 МГц; IL=3,4 дБ; BW0,5 = 0,09 МГц;

BW3 = 0,15 МГц ; AR= 0,2 дБ );

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,29 на частоте F0 =240 МГц );

в - |S21| в полосе частот 239,5 – 240,5 МГц  ( BW40 = 0,48 МГц; UR=60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 230 - 250 МГц (UR=68 дБ);

д- |S21| в полосе частот  50 - 750 МГц (UR=75 дБ).

## Режим:	50/50 Ом с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 9,1 x 7,1 x 1,8 мм.

Обозначения:

AR -               неравномерность амплитуды в полосе частот для контроля

параметров;

BW0,5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

###### 240B0,09v1AD

18-04-06