|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-713 505B0,27 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери;

- избирательность более 60 дБ в широком диапазоне частот;

- в качестве материала подложки используется кварц, что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,03 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-713 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-713 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота фильтра | МГц | F0 | 505 | 505 | 505 |
| Вносимые потери на номинальной частоте | дБ | IL | - | 10,0 | 5-7 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 0,25 | - | 0,27 |
| Неравномерность АЧХ в полосе F0 ( 0,125 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе F0 ( 0,125 МГц | мкс | GDV | - | 2,0 | 1,4 |
| Полоса пропускания по уровню –50 дБ | МГц | BW50 | - | - | 1,1 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 до 504 МГц от 506 до 1600 МГц | дБ | UR | - 50 50 | - - | 58 55 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm / оС2 | - | -0,03 | -0,03 |
| Рабочая температура | Т | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-713 (505B0,27 v1) в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,5 мм, KD-VAOB56, KYOCERA, Япония

RГ = RН = 50  Ом

L1* = 25 - 50 нГ

L2* = 25 - 50 нГ

C1* = 1,8 ( 2,2 пФ

C2* = 1,8 ( 2,2 пФ

1. Вход: (1); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-713 (505B0,27 v1)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-713 (505B0,27 v1):

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 505,098 МГц; IL= 5 дБ; BW1 = 0,27 МГц;

BW3 = 0,34 МГц; неравномерность AR= 0,3 дБ в полосе Fo+/-0,125 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (неравномерность GDV = 1,2 мкс

в полосе Fo+/-0,125 МГц);

в - |S21| в полосе частот 502,5 – 507,5 МГц  (BW50 = 1,1 МГц);

г- |S21| в полосе частот  485 - 585 МГц   (UR=58 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,5 мм.

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

GDV	-	неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

505В0,27v1Ad

18-04-06