|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-721 140В0,1 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-721 140В0,1 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0x1,8 мм.

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 220 нГн, C1 = 1,8 пФ; L2 = 220 нГн, C2 = 1,8 пФ.

1. Вход: (9); выход: (4).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-721 140В0,1 МГц

|S21|, dB; GDT, mcs

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-721 140В0,1 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 80 кГц; BW3 = 100 кГц;  IL=2,95 дБ; AR = 0,3 дБ; GDV = 2 мксек в полосе частот (F0  ( 20 кГц );

б – |S21| в полосе частот 139 – 141 МГц  ( BW50 = 390 кГц; UR=50 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями C1L1+L2C2.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,032 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-721 140B0.1 TB0217A ADD

07-02-11