|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-725 70В0,05 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-725 70В0,05 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA ,  Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 390 нГн, C1 = 6 пФ; L2 = 390 нГн, C2 = 6 пФ.

1. Вход: (L); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-725 70В0,05 МГц

|S21|, dB; GDT, mcs

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-725 70В0,05 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 70 МГц; BW1 = 42,8 кГц; BW3 = 51,3 кГц;  IL=3,1 дБ; AR = 0,5 дБ; GDV = 8 мксек в полосе частот (F0  ( 18 кГц );

б – |S21| в полосе частот 69,5 – 70,5 МГц  ( BW40 = 144,8 кГц; UR=55 дБ);

в – |S21| в полосе частот 1,0 – 139 МГц

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,036 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-725 70B0,05 TB0505A ADD

07-01-11