|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-726 140В0,4 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-726 140В0,4 МГц

в корпусе SMD 19,0x6,5x1,8 мм KD-V98065, KYOCERA, Japan.

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 39 нГн, L3 = 22 нГн; L2 = 33 нГн, L4 = 22 нГн.

1. Вход: (10); выход: (5).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-726 140В0,4 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-726 140В0,4 МГц, модель:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 0,47 МГц; BW3 = 0,65 МГц;  IL=7,0 дБ; AR = 0,2 дБ; GDV = 200 нсек в полосе частот (F0  ( 0,15 МГц );

б – |S21| в полосе частот 137,5 – 142,5 МГц  ( BW40 = 1,47 МГц; UR=40 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1L3+L2L4.

Корпус:	SMD 19,0x6,5x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-726 140B0,4 TB0218A ADD

07-02-11