|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-584 331B15 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационного приемника системы GLONASS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-584 331,5В15 при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-584 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 331,0 | 332,0 | 331,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10,0 | 9,6 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 13,0 | - | 15,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 325-338 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 325-338 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 18,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 45 | 34 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: - от 10 МГц до 314 МГц - от 348 МГц до 700 МГц | дБ | UR | 30 35 | - - | 46 42 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -72 | -68 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-584 331B15 МГц  в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм, KD-VA0B56, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом.

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-584 3315B15 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-584 331B15 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 331,5 МГц ; IL=9,75 дБ; BW1 = 15 МГц; AR=0,4дБ в полосе частот 325-338 МГц);

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ( неравномерность ГВЗ GDV = 18 нс в полосе частот 325-338 МГц);

в - |S21| в полосе частот 281,5 – 381,5 МГц  (BW40 = 34 МГц; UR=48 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 700 МГц (UR=50 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты : TCF=-68 ppm/degr.

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-584 331В15 AD

12-06-12