|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-584A 331B14 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационного приемника системы GLONASS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-584A 331B14 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-584A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 330,5 | 331,5 | 331,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10,0 | 8,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 13,0 | - | 14,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 35 | 31,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 6,5 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 6,5 МГц) | нсек | GDV | - | 30 | 25 |
| Затухание в полосе 10-314 МГц | дБ | UR1 | 30 | - | 45-55 |
| Затухание в полосе 348-700 МГц | дБ | UR2 | 30 | - | 35-45 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | 76 | -68 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | +85 | 20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-584A 331B14 МГц

в корпусе SMD 5,0х5,0х1,4 мм, KD-V99902, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом .

Вход: (2); выход: (6).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-584A 331B14 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-584A 331B14 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 331,5 МГц; BW1 = 14,4 МГц; BW3 = 16,3 МГц;

IL=8,7 дБ; AR = 0,9 дБ в полосе частот F0  ( 6,5 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 25 нсек в полосе частот F0  ( 6,5 МГц) ;

в – |S21| в полосе частот 305 – 355 МГц  (BW40 = 31,4 МГц; UR=44 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 – 700 МГц  (UR=36-52 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -68 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-584A 331B14 TB0602R ADD

05-04-12